## Slide 1: Спец. инструмент Special Tools Крис Раундс ( Перевод: Илья Лямин )
PPrroopprriieetatarry/Coy/Connfidfideenntiatiall

## Slide 2: Содержание
l
Спец. Инструмент Веб-сайт и Заказ
Комплект для Новых Дилеров
Обновление Спец. Инструмента
Обновление Диагностического Оборудования
CAN шина в Allison DOC®
CAN шина в Allison TCM Reflash™
Спец. Инструмент Allison

## Slide 3: Спец. Инструмент Веб-сайт
l
Обновлён в Июле 2015
Требует Регистрации
Для регистрации необходим партнёрский код
Необходимо войти в систему под своим паролем участника чтобы отображались правильные цены
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 4: Польза обновлений
Возможность сделать заказ он-лайн
Больше информации
  Где используется
  Улучшенная графика и видео о том, как используется
Статус доступности для заказа
Карта покупателя и Список Желаемых Покупок
Улучшенная Навигация
Поддержка многих языков и валют
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 5: Вход Зарегистрированным Участникам
Название компании будет стоять рядом с именем пользователя
Центральное Окно изменится на картинку с выбранным товаром
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 6
Информация об Инструменте
Все «Основные» инструменты, помечены в описании
Добавлены новые картинки и возможность их увеличения
Возможность проверить доступность инструмента
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 7: Информация о Комплекте
Кнопка ‘Информации о Комплекте’ будет доступна для инструмента включённого в список Комплекта для Нового Дилера
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 8: Кнопка Поддержки
Кнопка Поддержки будет доступна для инструмента с анимацией или дополнительным контентом
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 9: Сопутствующий Инструмент
Под кнопкой «Предложения» может
располагаться сопутствующий выбранному инструмент
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 10: Вкладка «ПРИЛОЖЕНИЯ»
Вкладка ‘Приложения’ будет заполнена информацией, указывающей разделы руководств, которые содержат ссылки на инструмент
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 11: Опции
Опции заказа и доставки
  Возможность полностью сделать заказ на сайте
    Оплата Кредитной Картой или Открытие счёта
  Возможность ускоренной доставки некоторых видов инструмента
  Возможность настройки учетной записи для отправки:
    В случае доступности
    Объединен с интервалом по Вашему выбору
    После завершения покупки
Спец. Инструмент Веб-сайт

## Slide 12: Комплект для Новых Дилеров
Содержит инструмент для любого уровня обслуживания On-Highway моделей АКП
Облегчает процесс заказа, уменьшая количество заказываемых номеров
Скидки на заказываемый инструмент
План инвентаризации для повышения доступности заказа на складе
Комплект для Новых Дилеров

## Slide 13
TN #10
* Заказ на сайте Noregon/Allison
Комплект для Новых Дилеров

## Slide 14
TN #10
* Дилеры также должны иметь оборудование для промывки охладителей, цифровой мультиметр, универсальный Allison DOC® и диагностическое оборудование. Для получения дополнительной информации см. основной список инструмента представленный в Extranet.
Комплект для Новых Дилеров

## Slide 15: Установщик Сальника Вала Переключателя
Причина:
– Возвраты из-за утечек, которые развивалась со временем по сальникам из-за небольших неровностей (царапин, загрязнений) на валах.
Обновлённый инструмент

## Slide 16: J-51606 Установщик Сальника Вала Переключателя
Выпуск Июль 2016
Заменяет предыдущий
– J-43909
Защищает уплотнение
Включен в 1K/2K Комплект
Анимированные инструкции на сайте
J-51606
Анимированные инструкции
Обновлённый инструмент

## Slide 17: J-42455-A Загрузочный Адаптер
Причина:
  Новое диагностическое оборудование более не использует 15 –контактный разъём
  Не доступно подключение к TCM через жгуты адаптера не имеющие 9-контактные диагностические порты
J-42455-A Адаптер 15 Контактный
25 Контактный разъём нового диагностического оборудования
Обновлённый инструмент

## Slide 18: J-52069 Жгут
Решение: J-52069 Жгут
– Новый жгут адаптера с 9 контактами на диагностический разъём
J-52069 с 15 Контактным разъёмом для адаптера и 9 Контактным (Тип I) для диагностического разъёма
Обновлённый инструмент

## Slide 19
J-52069 Жгут
Новый тип диагностики подключён к Pre-Gen4 TCM
Установка
J-52069 Жгут
Дополнительные преимущества: Могут быть использованы с любым TCM и любым адаптером
Обновлённый инструмент

## Slide 20: J-52069 Жгут
J-52069 требуется при соблюдении всех 3-х следующих условий:
  Только новый вид адаптера
  Программирование должно быть выполнено на стенде с J-42455-A Загрузочным Адаптером
  TCM - WTECII, WTECIII или 1K/2K Pre-4th Gen
Обновлённый инструмент

## Slide 21: J-52069 Жгут
Условие #1
– Новейшие адаптеры
DG Technologies DPA 5
Nexiq
USB Link 2
Noregon
Wireless/USB 2.0
Обновлённый инструмент

## Slide 22: J-52069 Жгут
Условие #2
– Программирование на стенде с использованием J-42455-A Загрузочного Адаптера
Обновлённый инструмент

## Slide 23: J-52069 Жгут
Условие #3
– TCM
Pre-4th Gen
WTEC III
WTEC II
Обновлённый инструмент

## Slide 24: 2016 CARB ТРЕБОВАНИЕ
Proprietary/Confidential
CARB требует чтобы смежные системы сообщались по CAN шине 1 на скорости 500K в 2016+
  Новый 9-Контактный разъём (Deutsch 9-pin Type II)
Не имеет обратной совместимости
  OEM производители соблюдают это 500K требование разными способами
    TCM могут быть на CAN шине 1, 2 или 3 и могут иметь
250K или 500K скорости.
Изменения в Сети Диагностики

## Slide 25: Новые Адаптеры
Изменения:
– Некоторые производители этих адаптеров выпустили новые версии как было показано ранее в этой презентации
Изменения в Сети Диагностики

## Slide 26: Noregon 2.0
Noregon
  Первая версия 2.0 включала возможность беспроводного соединения
  Беспроводное соединение больше недоступно
  Новая версия 2.0 доступна только с USB
  Оба варианта одобрены Allison
Noregon
Wireless/USB 2.0
Noregon USB 2.0
Изменения в Сети Диагностики

## Slide 27
Одобренные | Тип II | 3 CAN | Требования подключений 2016+
Noregon Wireless/USB | Нет | Нет | Тип II Адаптер, DOC V2017.1
Noregon USB 2.0 | Да | Да | DOC V2017.1
Nexiq USB Link | Нет | Нет | Тип II Адаптер, DOC V2017.1
Nexiq USB Link2 | Да | Да | DOC V2017.1
DG DPA 4+ | Нет | Нет | Тип II Адаптер, DOC V2017.1
DG DPA 5 | Да | Нет | DOC V2017.1
26

## Slide 28: Подключение 2016+
Временная опция:
  Новый зелёный разъём для жгута старого адаптера
  Новые CAN жгуты для PACCAR и Blue Bird (согласно TT7780 и TT7839)
Изменения в Сети Диагностики

## Slide 29: Подключение 2016+
Рекомендуемая опция:
  Приобретите один из новых адаптеров поддерживающих Deutsch Type II (Немецкий Тип II) соединение и 3 CAN
  Приобретите DOC V2017.1 и загрузите TCM Reflash V4.2 или более новый
    Имеют авто-обнаружение и выбор CAN-шины
Изменения в Сети Диагностики

## Slide 30
Одобренные | Тип II | 3 CAN | Подключения 2016+
Noregon Wireless/USB | Нет | Нет | Тип II Адаптер, DOC V2017.1
Noregon USB 2.0 | Да | Да | DOC V2017.1
Nexiq USB Link | Нет | Нет | Тип II Адаптер, DOC V2017.1
Nexiq USB Link2 | Да | Да | DOC V2017.1
DG DPA 4+ | Нет | Нет | Тип II Адаптер, DOC V2017.1
DG DPA 5 | Да | Нет | DOC V2017.1
29

## Slide 31: Авто-Обнаружение CAN шины
Allison DOC® V2017.1 включает функцию авто-обнаружения CAN шины к которой подключён TCM
  Для обнаружения TCM на потенциальных CAN шинах, адаптер должен соответствовать RP1210C и иметь совместимость с 3 CAN
  Дополнительно, CAN может быть указана в Настройках
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 32: 3 CAN Адаптеры
Были протестированы с DOC V2017.1 и TCM Reflash V4.2
  Используют Type II (Тип II Немецкий)
Deutsch 9-контактный разъём
  RP1210C
  Иметь 3 CAN
Noregon Wireless/USB 2.0
Noregon USB 2.0
Nexiq USB Link2
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 33: RP1210C
TMC рекомендует Адаптеры соответствующие требованиям RP1210 на коммерческом транспорте
DOC V2017.1 позволит другим RP1210C устройствам подключаться, но не гарантирует их работу и не обеспечивает поддержку если адаптеры не одобрены
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 34: SmartConnect в DOC V2017.1
Allison Transmission рекомендует использовать “SmartConnect”
– Эта опция использует авто-обнаружение
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 35: Выбор CAN шины
Выбор CAN шины доступен только на Gen5
– Адаптер должен соответствовать RP1210C
Уберите галочку со SmartConnect
И нажмите ПОДКЛЮЧЕНИЕ
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 36: Выбор CAN шины
Выберите ‘Advanced Setup’ чтобы увидеть список драйверов адаптеров соответствующих требованиям RP1210
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 37: Выбор CAN шины
Выберите RP1210 подходящий драйвер из меню
Выберите “CAN – For 5th Gen TCMs” из меню ‘Protocol’
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 38: Выбор CAN шины
Выберите CAN шину на которой находится TCM из меню “Channel”, и нажмите “OK”
– Allison DOC® автоматически подберёт скорость к выбранной CAN шине и подключится к TCM
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 39: Выбор Адаптера и Протокола
Опции CAN шины основаны на выборе:
  Поставщик - Vendor
  Протокол - Protocol
  Устройство - Device
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 40: Выбор Других Устройств
Другие RP1210 драйверы установленные на компьютере можно увидеть в меню "vendor"
  Другие устройства не подтверждены Allison DOC®
  Дополнительные опции подключения зависят от поставщика устройств и соответствия RP1210
CAN шины в Allison DOC®

## Slide 41: CAN шины в TCM Reflash
Авто-обнаружение CAN шины и ручной выбор доступны начиная с TCM Reflash v4.2
  Доступно только на Gen5
  Требования к Адаптеру для TCM Reflash V4.2 те же что и к DOC V2017.1
CAN шины в Allison TCM Reflash™

## Slide 42: Установка Устройства/Подключения
Для изменения адаптера и соединения:
  Выберите “Application Setup” из меню File, или...
  Нажмите “Translator Device”
CAN шины в Allison TCM Reflash™

## Slide 43: Выбор Адаптера
Выберите устройство из меню
– В списке будут все устройства для которых установлены драйверы
CAN шины в Allison TCM Reflash™

## Slide 44: Изменение установок ‘In Vehicle’
Allison Transmission рекомендует использовать “Auto” опции
– Однако, если вы знаете установки, Вы можете их выбрать
CAN шины в Allison TCM Reflash™

## Slide 45: Опции Адаптера
Выбор Адаптера с ограниченными возможностями отразится на выборе опций
CAN шины в Allison TCM Reflash™

## Slide 46: CAN шины в TCM Reflash
Нажмите “OK” чтобы сохранить установки подключения
– TCM Reflash будет хранить установки последнего подключения
CAN шины в Allison TCM Reflash™

## Slide 47: Установки Жгута Стенда
При выборе “Reflash Harness”, подключение будет происходить по CAN 1
При выборе “9-контактного Разъёма” по CAN Chip 1 к TCM
При выборе “16-контактного OBD-II” по CAN Chip 2 к TCM
CAN шины в Allison TCM Reflash™

## Slide 48: Спасибо!
Allison Спец. Инструмент

## Slide 49: Спец.Инструмент Special Tools Крис Раундс (Перевод: Илья Лямин)