## Slide 1: Введение
Год 09 (MY09) ПРОГНОСТИКА.
  Срок службы масла
  Срок службы фильтров
  Состояние АКПП
Прогностика доступна на 1000/2000 и 3000/4000.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 2: Введение
Наличие сервисного индикатора
  3000/4000 это значок «ключа» на переключателе
  1000/2000 индикатором служит лампочка или текстовое сообщение на приборной панели.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 3: Обновления в системе Прогностика
1000/2000/3000/4000 имеют обновленные ТСМ и калибровки.
  Схема проводки так же была изменена.
3000/4000 имеют обновленные переключатели блок клапанов.
Allison Model Year 09 Update
-Filter Life Indicator Valve
Body and Pressure Switch
-Channel Plate and Gasket
-Separator Plate
-Main Valve Body
-Internal Wiring Harness
-Solenoid Separator Plate
3000/4000 Control Valve Body Updates
Service Indicator
NOTE: TES-295 Fluid Required for Prognostics
Notes: <number>

## Slide 4: Обновления в системе прогностика
Все модели требуют MY09 TCM и калибровку и TES-295 масло для прогностики
  1000/2000 должны иметь поставляемый изготовителем сервисный индикатор лампочку или текстовое сообщение передаваемое через J1939.
  3000/4000 Должны включать провод датчика давления от АКПП к ТСМ.
Allison Model Year 09 Update
-Filter Life Indicator Valve
Body and Pressure Switch
-Channel Plate and Gasket
-Separator Plate
-Main Valve Body
-Internal Wiring Harness
-Solenoid Separator Plate
3000/4000 Control Valve Body Updates
Service Indicator
NOTE: TES-295 Fluid Required for Prognostics
Notes: <number>

## Slide 5: Прогностика – Нормальная работа
Для проверки лампы, индикатор загорается на пол секунды когда заводим двигатель, после чего выключается.
  Если прогностика активирована индикатор загорается снова еще на 3 секунды.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 6: Прогностика - Индикаторы
Предупреждения Монитора Службы масла
  Индикатор продолжает гореть 2 минуты после выбора режима D
Предупреждение Монитора Службы Фильтра
  Индикатор продолжает гореть 2 минуты после выбора режима D.
Монитор состояния АКПП
  Индикатор горит всё время.
Allison Model Year 09 Update
Oil Life Monitor
Filter Life Monitor
Transmission Health Monitor
Notes: <number>

## Slide 7: Монитор срока Службы Масла
Параметры:
  Часы работы
  Выходные вращения
  Частота переключений
  Включения замедлителя
Календарные сроки замены масла.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 8: Монитор срока Службы Масла
Индикатор загорается когда срок службы масла достигает 2% (1000/2000) или 1% (3000/4000).
  Загорается лампа неисправности АКПП и DTC P0897 появляется если замена не была произведена
Монитор должен быть перезагружен после замены масла.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 9: Монитор срока службы фильтров
Индикатор загорается когда давление масла выходящее из фильтра падает ниже установленного значения.
  Использует 3000/4000 главный фильтр и 1000/2000 контролирующий главный фильтр.
  DTC P088A (только 3000/4000 ) лампа проверки АКПП не загорается.
  DTC P088B Check Trans загорается если фильтр не был заменён.
  3000/4000 Используют датчик давления (часть обновления MY09 ).
  1000/2000 используют высчитываемые значения.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 10: Монитор состояния АКПП
Индикатор загорается когда износ муфт превышает допустимые значения.
  Система использует адаптационную информацию.
  Отслеживает муфты C1 - C5.
  Появляется код DTC P2789
  (Clutch Adaptive Learning At Limit).
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 11: Диагностика и перезагрузка Переключателем
3000/4000 переключатели могут показывать информацию о прогностике.
  На кнопочных переключателях, нажмите стрелки вверх и вниз одновременно.
  На рычажном нажмите диагностическую кнопку.
Если запрограмированно, Срок службы Масла и Фильтров может быть перезагружен.
  3000/4000 могут быть перезагружены кнопкой Mode
  На всех АКПП может быть перезагружены определенными последовательностями.
Allison Model Year 09 Update
NOTE: Reset only allowed if programmed.
NOTE: Transmission Health Monitor resets automatically when appropriate conditions are detected and can only be manually reset using Allison DOC™
NOTE: 3000/4000 Product Families Filter Life Monitor resets automatically when appropriate conditions are detected.
Notes: <number>