## Slide 1: Введение
Год 09 (MY09) ПРОГНОСТИКА.
  Срок службы масла
  Срок службы фильтров
  Состояние АКПП
Прогностика доступна на 1000/2000 и 3000/4000.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 2: Введение
Наличие сервисного индикатора
  3000/4000 это значок «ключа» на переключателе
  1000/2000 индикатором служит лампочка или текстовое сообщение на приборной панели.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 3: Обновления в системе Прогностика
1000/2000/3000/4000 имеют обновленные ТСМ и калибровки.
  Схема проводки так же была изменена.
3000/4000 имеют обновленные переключатели блок клапанов.
Allison Model Year 09 Update
-Filter Life Indicator Valve
Body and Pressure Switch
-Channel Plate and Gasket
-Separator Plate
-Main Valve Body
-Internal Wiring Harness
-Solenoid Separator Plate
3000/4000 Control Valve Body Updates
Service Indicator
NOTE: TES-295 Fluid Required for Prognostics
Notes: <number>

## Slide 4: Обновления в системе прогностика
Все модели требуют MY09 TCM и калибровку и TES-295 масло для прогностики
  1000/2000 должны иметь поставляемый изготовителем сервисный индикатор лампочку или текстовое сообщение передаваемое через J1939.
  3000/4000 Должны включать провод датчика давления от АКПП к ТСМ.
Allison Model Year 09 Update
-Filter Life Indicator Valve
Body and Pressure Switch
-Channel Plate and Gasket
-Separator Plate
-Main Valve Body
-Internal Wiring Harness
-Solenoid Separator Plate
3000/4000 Control Valve Body Updates
Service Indicator
NOTE: TES-295 Fluid Required for Prognostics
Notes: <number>

## Slide 5: Прогностика – Нормальная работа
Для проверки лампы, индикатор загорается на пол секунды когда заводим двигатель, после чего выключается.
  Если прогностика активирована индикатор загорается снова еще на 3 секунды.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 6: Прогностика - Индикаторы
Предупреждения Монитора Службы масла
  Индикатор продолжает гореть 2 минуты после выбора режима D
Предупреждение Монитора Службы Фильтра
  Индикатор продолжает гореть 2 минуты после выбора режима D.
Монитор состояния АКПП
  Индикатор горит всё время.
Allison Model Year 09 Update
Oil Life Monitor
Filter Life Monitor
Transmission Health Monitor
Notes: <number>

## Slide 7: Монитор срока Службы Масла
Параметры:
  Часы работы
  Выходные вращения
  Частота переключений
  Включения замедлителя
Календарные сроки замены масла.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 8: Монитор срока Службы Масла
Индикатор загорается когда срок службы масла достигает 2% (1000/2000) или 1% (3000/4000).
  Загорается лампа неисправности АКПП и DTC P0897 появляется если замена не была произведена
Монитор должен быть перезагружен после замены масла.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 9: Монитор срока службы фильтров
Индикатор загорается когда давление масла выходящее из фильтра падает ниже установленного значения.
  Использует 3000/4000 главный фильтр и 1000/2000 контролирующий главный фильтр.
  DTC P088A (только 3000/4000 ) лампа проверки АКПП не загорается.
  DTC P088B Check Trans загорается если фильтр не был заменён.
  3000/4000 Используют датчик давления (часть обновления MY09 ).
  1000/2000 используют высчитываемые значения.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 10: Монитор состояния АКПП
Индикатор загорается когда износ муфт превышает допустимые значения.
  Система использует адаптационную информацию.
  Отслеживает муфты C1 - C5.
  Появляется код DTC P2789
  (Clutch Adaptive Learning At Limit).
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 11: Диагностика и перезагрузка Переключателем
3000/4000 переключатели могут показывать информацию о прогностике.
  На кнопочных переключателях, нажмите стрелки вверх и вниз одновременно.
  На рычажном нажмите диагностическую кнопку.
Если запрограмированно, Срок службы Масла и Фильтров может быть перезагружен.
  3000/4000 могут быть перезагружены кнопкой Mode
  На всех АКПП может быть перезагружены определенными последовательностями.
Allison Model Year 09 Update
NOTE: Reset only allowed if programmed.
NOTE: Transmission Health Monitor resets automatically when appropriate conditions are detected and can only be manually reset using Allison DOC™
NOTE: 3000/4000 Product Families Filter Life Monitor resets automatically when appropriate conditions are detected.
Notes: <number>

## Slide 12: Диагностики и перезагрузка переключателем
Последовательность для перезагрузки на всех АКПП:
  N D N D N R N to перезагрузка Oil Life Monitor.
  N R N R N D N to перезагрузка Filter Life Monitor.
  N D N R N D N R N D N R N to включает / выключает прогностику.
  Начав переключение не делайте паузы более 3 секунд.
  Проводите перезагрузку с включенным зажиганием и незаведённым двигателем.
  Индикатор загорается на долю секунды чтобы показать что перезагрузка прошла успешно.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 13: Allison DOC™
Данные в окне Прогностика.
  Oil Life Monitor имеет значения 100% до -100%.
  Filter Life Monitor имеет значения Yes или No.
  Transmission Health Monitor отображает OK или NOT OK на каждую муфту.
Все три характеристики могут быть перезагружены Запросом на Действие (Action Requests).
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 14: Allison DOC™
Прогностика включается /
выключается Reprogramming функцией.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>

## Slide 15: Дополнительные MY09 функции
J1939/J1587.
  Позволяют производителю отключать неиспользуемые параметры.
Allison Model Year 09 Update
Notes: <number>