## Slide 1: Переключатели CEC5

## Slide 2: Введение
  Переключатель передач кнопочный или рычажный для CEC5 передает сигнал к TCM через CAN шину J1939. Все переключатели имеют двухсегментный вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD) и индикатор режима (MODE). При нажатии на кнопку MODE , во время нормальной работы, будет установлен вторичный режим работы, а индикатор режима загорится. В диагностическом режиме подсветка индикатора режима показывает, что отображаемый DTC (код неисправности) активен.

## Slide 3: Классификация переключателей
  Переключатели CEC5 бываеют кнопочноцифровыми, рычажными или кнопочными (3 или 6 кнопочный).
  Рычажные переключатели также бывают нескольких типов

## Slide 4: Классификация переключателей

## Slide 5: Классификация переключателей

## Slide 6: Классификация переключателей

## Slide 7: При замене кнопочного переключателя на рычажный следует учитывать следующие параметры:
• Количество передних передач, запрограммированных в TCM.
• Кнопочный переключатель по количеству передач должен совпадать с количеством передач в калибровке TCM.
• Местоположение кнопки R (заднего хода) ; верхнее или нижнее.
• Право-рукая или лево-рукая установка для водителя.
Несоответствие количества передач на рычажном переключателе количеству передач калибровке TCM может привести к хаотичному самопроизвольному переключению.

## Slide 8
Все переключатели Allison CEC5 имеют два цифровых сегмента (VFD) для просмотра информации оператором.
Для кнопочного переключателя левый VFD называется дисплеем SELECT. Для рычажного переключателя верхний VFD - SELECT. Во время движения , SELECT дисплей используется для отображения N (нейтраль), R(Reverse), или самой высшей передачи после выбора D. Второй сегмент VFD - правый на кнопочном или нижний на рычажном переключателе называется дисплеем MONITOR. Во время движения в нем отображается текущая передача; например, N, R, 1, 2, 3 и т. д.
Кроме того в SELECT и MONITOR VFD отображаются другие специальные символы, указывающие на появление блокировки переключения, диагностического кода неисправности или сообщение об ошибке связи J1939 с переключателем.

## Slide 9: Эти специальные символы выглядят следующим образом:
1. SELECT сегмент мигает: мигающий дисплей указывает на то, что запрашиваемая передача находится временно или постоянно под запретом. Запрет может быть снят, если причина его появления устранена в течение 3 секунд после запроса; в противном случае оператор должен повторно выбрать желаемую передачу.

## Slide 10: Эти специальные символы выглядят следующим образом:
2. SELECT сегмент ничего не показывает: При активном DTC, SELECT сегмент на переключателе является пустым. MONITOR сегмент показывает передачу, в которой АКП заблокирована.

## Slide 11: Эти специальные символы выглядят следующим образом:
3. Загораются все сегменты с подсветкой с обеих сторон: Если все сегменты дисплея загораются более чем на 12 секунд, TCM не завершил инициализацию. Во время первого пуска загорание всех сегментов в момент инициализации является нормой.

## Slide 12: Эти специальные символы выглядят следующим образом:
4. SELECT / MONITOR ничего не показывают: Отсутствует питания на переключателе или отказа линии передачи данных J1939.

## Slide 13: Эти специальные символы выглядят следующим образом:
5. Cateyes: Указывает на неисправность J1939 и всегда сопровождается DTC.

## Slide 14: Эти специальные символы выглядят следующим образом:
6. – – Двойные прочерки: на установках с главным и вторичным переключателем, неактивный переключатель показывает прочерки в обоих сегментах Select и Monitor.

## Slide 15: Кнопка MODE
Кнопка MODE расположена на кнопочном переключателе . Кнопка MODE может быть нажата в любое время после запуска двигателя , чтобы активировать альтернативный график переключения или специальную функцию. Кнопка MODE выполняет следующие функции:
• Активирует специальную функцию, запрограммированную в TCM, которая обычно представляет собой альтернативный график переключения ECONOMY или PERFORMANCE (режим экономичности или производительности).
• Показывает следующий код DTC (неисправности) в режиме отображения DTC.
• Удаляет активные и неактивные коды DTC из памяти TCM.
Примечание: коды неисправности не могут быть удалены по отдельности.

## Slide 16: Подсветка
Во время нормальной работы подсветка предусмотрена для цифровых сегментов на переключателях. Яркость регулируется автоматически, в зависимости от настройки яркости переключателя.

## Slide 17: Кнопочно цифровой переключатель
Кнопочный переключатель имеет шесть (6) кнопок -R (Reverse), N (нейтраль), D, стрелки вниз ивверх и Mode. Ограничение количества передач в ручном режиме выполняется нажатием кнопок Вниз и Вверх после выбора режима D. Кнопка N (нейтраль) имеет выпуклую форму для облегчения поиска на ощупь. Кнопка MODE нажимается для изменения режима работы на вторичный прописанный в калибровке или для включения специальных функций. Кнопки со стрелками дают доступ к диагностической информации.

## Slide 18: Рычажный переключатель.
Рычажный переключатель может иметь до шести позиций переключения вперед, а также R (Задний ход) и N(нейтраль). Существует кнопка HOLD OVERRIDE (удерживания выбранной передачи), которая должна быть нажата, во время переключения между D, R и N. Рычаг переключения передач может свободно перемещаться между D (Drive) и другими передними передачами без нажатия HOLD OVERRIDE. Рычажный переключатель бывает модификации под левую и под правую руку, и с расположением R (задний ход) в передней или задней части переключателя . Кнопка MODE нажимается для изменения режима работы на вторичный прописанный в калибровке или для включения специальных функций. Кнопка DIAGNOSTIC (диагностическая) даёт доступ к диагностической информации.

## Slide 19: Кнопочный переключатель.
Примечание: кнопочные переключатели должны быть активированы в калибровке TCM.
Горизонтальные и вертикальные 3-кнопочные или 6-кнопочные переключатели также взаимодействуют с элементами управления Allison Transmission CEC5. Не используют SAE J1939 для передачи информации, вместо этого используют параллельный проводной канал передачи данных в TCM. Нет цифрового дисплея, кнопки MODE. Эти переключатели используются в ограниченных приложениях. Имеют только один уровень подсветки для нажатых кнопок.
Примечание: необходимо получить одобрение от OEM на установку 3-кнопочного или 6-кнопочного переключателя.

## Slide 20: Установка двух переключателей
Системы управления CEC5 могут работать на автомобилях с переключателями на двух операторских станциях. Ниже перечислены требования к установкам с двумя переключателями:
• Переключатель 1 или 2 могут быть использованы для приведения в движение транспортного средства или для вспомогательных операций.
• TCM должен распознать переключатель, чтобы связать калибровку с соответствующим переключателем. Для определения 2 переключателя требуется установка перемычки из ножки 5 на 6 в разъеме второго переключателя.
• Второй переключатель должен быть установлен на J1939. Кнопочные и рычажные переключатели Allison работающие по проводу 134 для передачи данных и переключатели SAE J1939, приемлемы для использования в качестве второго переключателя.
• Кнопочный переключатель не является SAE J1939 и поэтому не может использоваться как второй переключатель. Все остальные комбинации совместимы, как показано в таблице 2-1.

## Slide 21: Диагностика при помощи переключателя
АКП имеет функцию авто обнаружения неисправности. В случае обнаружения неисправности, код неисправности (DTC) используется для идентификации и уточнения причины неисправности. Каждый из этих кодов DTC имеет 5-значную буквенно-цифровое отображение, которое можно проверить при помощи дисплея переключателя. Так же дополнительно установлена лампа неисправности трансмиссии (CHECKTRANS), которая загорается в случае появления DTC.
Коды DTC регистрируются в памяти TCM по порядку в зависимости от степени влияния на работу АКП и по их активному / неактивному состоянию. Переключатель может показать до пяти кодов DTC (с номерами от d1-d5). По мере добавления кодов DTC из списка удаляется старейший неактивный DTC. Если все коды DTC активны, DTC с наименьшим приоритетом удаляется из списка.
DTC могут быть удалены вручную оператором или автоматически начиная с последнего (d5) до первого (d1) после нескольких циклов прогрева, если причины их появления устранены.

## Slide 22: CHECK TRANS
Когда TCM обнаруживает неисправность, загорается индикатор CHECK TRANS (обычно расположенный на приборной панели автомобиля), и для защиты транспортного средства и АКП автоматически принимаются меры.
DTC будет почти всегда регистрироваться, когда загорается индикатор CHECK TRANS; однако не все коды DTC приводят к загоранию CHECK TRANS.
В зависимости от причины включения лампы CHECK TRANS, TCM может блокировать переключение.
При каждом запуске двигателя индикатор CHECK TRANS загорается кратковременно, а затем гаснет для проверки работоспособности лампы. Если лампа не загорается во время запуска двигателя, немедленно обратитесь в сервисную службу.

## Slide 23: Порядок считывания кодов неисправностей на переключателе
Коды DTC можно проверить на переключателе или в Universal Allison DOC®. DTC является либо активным, либо нет.
Порядок считывания.
При включении диагностического режима переключателя можно считать до пяти кодов DTC.
Каждая строка отображается в течение 12 секунд дисплее переключателя, пока DTC не завершит цикл сообщения. Сообщение продолжает повторяться до тех пор , пока оператор не нажмет кнопку MODE , чтобы прочитать следующий код неисправности или не выйдет из режима диагностики. Режим диагностики отключается и возвращает селектор в нормальный рабочий режим примерно через 10 минут бездействия оператора.
Первые два символа в первой строке отображают позицию DTC по порядку от d1 до d5. Следующие пять символов, отображаемые в переключателе определяют DTC.
Использование индикатора MODE.
Если лампа в верхнем правом углу кнопки MODE горит при чтении кодов неисправности, это значит, что отображаемый код неисправности активен. Если лампа не горит, то отображаемый DTC неактивен .
Примечание: горящая лампа на кнопке MODE во время движения автомобиля указывает на то, что активен вторичный график переключения ( записанный в калибровке) , как правило экономичный режим.
Примечание: На новых переключателях индикатор на кнопке MODE отсутствует,
Активность/Неактивность кодов DTC отображается на цифровом дисплее

## Slide 24: Просмотр кодов DTC с кнопочного переключателя
Такой переключатель не имеет дисплея и диагностических возможностей. Используйте Universal Allison DOC® для отображения DTC.

## Slide 25: Просмотр кодов DTC с кнопочно-цифрового переключателя
• Одновременно нажмите кнопки вверх и вниз два раза, чтобы войти в диагностический режим.
• Нажмите кнопку MODE , чтобы прочитать следующие коды, если таковые имеются.
Удаление кодов DTC
В диагностическом режиме, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение примерно трех секунд , пока не начнет мигать индикатор MODE. Отпустите кнопку MODE. Индикатор MODE не должен гореть , если активные DTC на дисплее исчезнут.
Для того, чтобы очистить все сохраненные коды неисправности, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение десяти секунд. Индикатор режима мигает во второй раз , что указывает все коды будут удалены из очереди.
Примечание: Если условие появления DTC по - прежнему присутствует, код станет активным снова.
Выход из режима диагностики
Выйдите из диагностического режима одним из следующих способов:
• нажмите Вверх и Вниз стрелки один раз.
• Нажмите любую кнопку: D (Drive), N (нейтраль), R (Reverse).
• После приблизительно 10 минут бездействия, диагностический режим
автоматически выходит и возвращается в нормальный режим работы.

## Slide 26: Просмотр кодов DTC с рычажного переключателя
• Нажмите кнопку DISPLAY MODE / ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КНОПКУ два раза , чтобы войти в режим диагностики.
• Нажмите кнопку MODE , чтобы прочитать следующий код в очереди, если таковые имеются.
Очистка кодов DTC
В диагностическом режиме, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение примерно трех секунд , пока не начнет мигать индикатор MODE. Отпустите кнопку MODE. Индикатор MODE не должен гореть , если активные DTC на дисплее исчезнут.
Для того, чтобы очистить все сохраненные коды неисправности, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение десяти секунд. Индикатор режима мигает во второй раз , что указывает все коды будут удалены из очереди.
Примечание: Если условие появления DTC по - прежнему присутствует, код станет активным снова.
Выход из режима диагностики
Выйдите из диагностического режима одним из следующих способов:
• нажмите DISPLAY MODE / ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КНОПКУ стрелки один раз.
• Нажмите любую кнопку: D (Drive), N (нейтраль), R (Reverse).
• После приблизительно 10 минут бездействия, диагностический режим
автоматически выходит и возвращается в нормальный режим работы.

## Slide 27: Электронная проверка уровня масла
Измерение уровня масла инициируется нажатием одновременно кнопки Вверх и Вниз на кнопочно-цифровом переключателе или нажатием DISPLAY MODE / ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КНОПКИ на рычажном.
Если проверка уровня масла не может быть отображена, отображается сообщение об ошибке. На дисплее отображается «oL»(oil level – уровень масла), затем «-», за которым следуют один или два дополнительных символа. Отображаемые символы определяют причину неисправности, которая может быть либо неисправностью системы, либо несоблюдением условий для проведения проверки.
OLS (датчик уровня масла) имеет диапазон обнаружения от LO (ниже) 9 до HI (выше) 6 литров. Фактический необходимое количество масла для добавления может составлять более 9 литров или более 6 литров для слива.
1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и перейдите в N (нейтраль). Включите стояночный тормоз.
2. Для входа в режим отображения уровня масла:
• Кнопочно-цифровой переключатель - одновременно нажмите кнопки Вверх и Вниз один раз.
• Рычажный переключатель - нажмите кнопку DISPLAY MODE / ДИАГНОСТИКИ один раз.

## Slide 28: Электронная проверка уровня масла
ПРИМЕЧАНИЕ. TCM может запретить проверку уровня жидкости до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:
• Температура масла выше 60 ° C или ниже 104 ° C.
• Включена N (нейтраль).
• Автомобиль должен быть неподвижным в течение приблизительно двух минут, чтобы масло могло стечь в поддон ( На дисплее обратный отсчет от 8 до 1).
• Двигатель работает на холостом ходу.

## Slide 29: Электронная проверка уровня масла
3. Правильный уровень масла отображается «o L» (o L »указывает режим проверки уровня масла), затем« o K o K ». Дисплей «o K» показывает, что уровень масла в норме.
4. Низкий уровень масла отображается «o L», затем «L o» и номер. «L o» указывает на низкий уровень масла, а цифра указывает количество масла требуемого для долива. Пример: «o LL o 0 2» означает необходимость двух дополнительных литров масла.
5. Высокий уровень масла отображается «o L», затем «H I» и цифра указывающая количество масла требуемого для слива. Пример: «OLHI 0 1» указывает необходимость слить 1 литр масла.
Примечание: Низкий или высокий уровень масла могут вызвать перегрев АКП и некорректные переключения.
6. Чтобы выйти из режима отображения уровня масла:
• Кнопочно-цифровой переключатель - нажмите любую кнопку один раз.
• Рычажный переключатель - нажмите кнопку MODE один раз или переместите
рычаг.

## Slide 30: Электронная проверка уровня масла
o L o k - уровень масла в порядке
o L L o 1 - необходимо долить 1 литр
o L H I 2 - уровень выше на 2 литра
OL - EL engine low (низкие обороты двигателя)
OL – EH engine high (высокие обороты двигателя)
OL – SN select neutral (выберите нейтраль)
OL – TL temp low (низкая температура)
OL – TH temp high (высокая температура )
OL – SH output speed high (выс. выход. обороты)
OL – FL failure sensor ( датчик неисправен )